## Slide 1
[ POSCO-nnected ]
이준호 전국현 박재성 전소윤 김하림
B반 4조

## Slide 2
Connected Car
Contents
프로젝트 소개
프로젝트 개발 과정
프로젝트 시연 연상
4. 프로젝트 보완점 및 느낀 점

## Slide 3
프로젝트 소개
POSCO-nnected

## Slide 4
Connected Car
1 프로젝트 소개
주제 선정 배경
Why? Connected Car
AS IS
자율주행 차량의 핵심은 ‘안전성’
1.카메라를 통해 실시간 물체 인식
2.레이다 센서를 통해 근접차량 인식
3.라이다 센서를 통해 주변환경 인식
악천후, 야간주행, 돌발변수 문제 존재
TO BE
1. 치밀하고 조직적인 주행환경 제공가능
2. 2017(525억불)  2022(1,559억불) 연평균 24.3%성장률
3. 연결성기반 서비스(인포테인먼트)  자율주행, 주차보조 자율주행 방식
4. Stand alone(차량자체) + connected(주변 차량 및 교통 인프라)

## Slide 5
Connected Car
1 프로젝트 소개
Risk Monitoring Algorithm and Driving Control Algorithm for Connected Safety of Smart Car 2015.09 오토저널
관련 논문

## Slide 6
g
Connected Car
1 프로젝트 소개
POSLA, PMW 등
단일 서버를 이용한
하나의 RC Car 구동
실내 주행만 가능한
RC Car 트랙
여러 대의 RC Car 간
통신 불가
POSCO-nnected
Socket의 list화로
여러 대 RC car 구동
위치 정보(GPS, Beacon)를
받을 수 있는 RC Car 구현
RC Car 간의 Connect를
통한 안전성 구축
Socket의 list화로
여러 대 RC car 구동
위치 정보(GPS, Beacon)를
받을 수 있는 RC Car 구현
RC Car 간의 Connect를
통한 안전성 구축
기존 RC 카 비교

## Slide 7
g
Connected Car
Camera
Data
Compute steer
Camera
Pos-Connected Net
Blue Print
1 프로젝트 소개
Connected Mechanism

## Slide 8
프로젝트 개발과정
POSCO-nnected

## Slide 9
g
Connected Car
2 프로젝트 개발 과정
Connected용 RC Car 4대 제작
# Connected를 위한 4대의 Donkey Car 준비
기존에 인턴들이 사용하던 2대의 차량
커넥티드를 위한 2대의 차량 추가 구매
# 차량 간 위치를 받을 수 있도록 Track 환경 구축
실내 기반 위치 인식을 위한 넓은 트랙 구축
다양한 장소에서의 구동을 위한 휴대성이 좋은트랙 구축

## Slide 10
g
Connected Car
프로젝트 구현 방법
자율주행
데이터 처리
Resolution : 320 * 240
Frame : 20/s
Label : forward /left /right /backward
roi = img[500:720, 50:1200]
Position = car_distance_data
Connected
구현
Socket List => listen(5)
Multi_client[index]
=> read(collect_train_data)
Server.write(steer_data)
First_Client.read(steer_data)
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 11
g
Connected Car
자율주행 데이터 학습
Data
(320x120x1) 사이즈
대략 10,000개의 데이터 수집
지도학습, 모의주행을 통한 데이터 생성, 도로 사진에 주행방향 레이블 입력
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 12
g
Connected Car
자율주행 데이터 모델링
Model
Connected_Net(accuracy : 0.75, par, 10개 Layer,(238,729params))
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 13
g
Connected Car
비콘을 활용한 위치정보 파악
  # 비콘 신호를 서로 탐색
  - RSSI value : 전파의 세기를 통해서 거리를 추정
  - 3개 이상의 Node(자동차, 장비)를 활용
  - 위치 파악에 따른 정보를 활용
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 14
g
Connected Car
자율주행 데이터 모델링
멀티챗 Source Code를 활용
단일 서버에서 둘 이상의 Client와 통신
=> Base Source로 활용
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 15
g
Connected Car
자율주행 데이터 모델링
트랙 위에서 RC car 자율 주행 시
두차량간 위치 및 이미지 정보를 활용하여
상황 별 상호작용 수행
2 프로젝트 개발 과정

## Slide 16
프로젝트 시연영상
POSCO-nnected

## Slide 17
g
자율주행 데이터 모델링
3 프로젝트 시연영상
자율 주행 영상
서버 동작 영상
비콘을 사용한 위치 계산 영상

## Slide 18
보완사항 및 느낀점
POSCO-nnected

## Slide 19
Connected Car
g
Connected Car 보완사항
트레이닝 데이터의 비정형성 - 빛에 크게 영향을 받으며 속도에 따른 조향 능력이 한계가 있음 - 데이터의 품질이 떨어지는 결과를 초래 => RC 카의 속도 조절 능력 및 일정한 빛의 세기 유지 필요
데이터 연산 속도의 한계 - 기존 텐서플로우를 CPU만을 이용하여 연산 - YOLO 연산속도가 매우 느림 / 오브젝트 디텍팅 불가 => 최초 프로젝트 진행 시 GPU 이용 텐서플로우 설치 필요
4 보완사항 및 느낀점

## Slide 20
Connected Car
g
Connected Car 보완사항
3. 서버 연결 이후 조종 제한 - 단일 서버로 2대 이상의 RC 시동 가능 - 이후 조종에 제한됨 / 데이터의 종합 및 연산 불가 => 멀티플렉싱 활용기법 / 메인서버 보조서버를 동시운용 고려
4. 위치정보 데이터 활용 가능성 - 비콘 기술 중 구현 가능성이 가장 높았던 블루투스 센서 이용 구현 시도 - 블루투스 센서의 세기를 이용하여 단말기간의 거리 인식 구현 => 실시간 스트리밍 되는 데이터의 활용 가능성
4 보완사항 및 느낀점

## Slide 21
Q&A
POSCO-nnected

## Slide 22
Connected Car
g
참고 자료
스마트카 Connected Safety 제어를 위한 주행 위험 판단 기술과 주행 제어 알고리즘
https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06503084
Connected Car를 위한 V2X 통신기술
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002011409
https://jongmin92.github.io/2019/02/28/Java/java-with-non-blocking-io/
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kkrdiamond77&logNo=221276401746&parentCategoryNo=&categoryNo=68&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView
http://kiise.or.kr/e_journal/2012/1/cpl/pdf/01.pdf
https://kldp.org/node/153530
http://se.kumoh.ac.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=5405&sid=d1767e5cead60f3a009f8654a1756e0c&module_srl=269